Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Marka/model/rok produkcji oferowanego ciągnika ……………………………/………………………………../………………………. |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia | Parametry techniczne i funkcjonalno użytkowe ciągnika oferowanego przez Wykonawcę /podać, ew.opisać/ |
| Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym |
| 1 | Silnik 4 cyl. o pojemności min. 4,2 l, ale nie większej niż 5 l | Tak/nie* Pojemność ……. l |
| 2 | moc min. 120 KM | Tak/nie* Moc ………KM |
| 3 | opony tył min. 600/65 R 38; przód 480/65 R 28 | Tak/nie* |
| 4 | przekładnia stopniowana, półautomatyczna, min 5 powershift w jednym zakresie, | Tak/nie* |
| 5 | Przekładnia 50 km/h wraz z biegami pełzającymi min. 24 x 24 | Tak/nie* |
| 6 | tempomat obrotów silnika i prędkości jazdy | Tak/nie* |
| 7 | kabina amortyzowana |  |
| 8 | Przedni TUZ o udźwigu min. 3,5 t |  |
| 9 | podzespoły takie jak: silnik, przekładnia wykonane przez jednego producenta | Tak/nie* |
| 10 | fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym, obrotowy o 1800, podgrzewany | Tak/nie* |
| 11 | układ pneumatyczny do przyczep dwuobwodowy | Tak/nie* |
| 12 | oświetlenie robocze | Tak/nie* |
| 13 | zaczep tylny automatyczny regulowany ze średnicą sworznia 38 mm, zaczep stały typu Pyton + belka rolnicza | Tak/nie* |
| 14 | sterowanie podnośnikiem na obu błotnikach | Tak/nie* |
| 15 | kabina klimatyzowana i ogrzewana | Tak/nie* |
| 16 | zastosowanie wszystkich szyb kabiny z materiałów nietłukących z homologacją fabryczną na kabinę | Tak/nie* |
| 17 | wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem | Tak/nie* |
| 18 | wycieraczka ze spryskiwaczem z prawej strony kabiny montowana fabrycznie | Tak/nie* |
| 19 | fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa | Tak/nie* kolor……………….. |
| 20 | wysokość ciągnika maksymalnie do 3000 mm | Tak/nie* Wysokość …….mm |
| 21 | ładowacz o udźwigu min. 1960 kg 800 mm od osi obrotu, przy podłożu | Tak/nie* |
| 22 | wysokość podnoszenia ładowacza min. 3,9 m do osi obrotu | Tak/nie* |
| 23 | ładowacz cztero sekcyjny | Tak/nie* |
| 24 | sterowanie ładowaczem elektryczne zamontowane fabrycznie w kabinie ciągnika | Tak/nie* |
| 25 | ramka euro do zapinania osprzętu | Tak/nie* |
| Łyżka wielofunkcyjna 3 w 1 |
| 1 | szerokość min. 2,25m |  |
| 2 | mocowanie do ładowacza euro | Tak/nie* |
| 3 | pojemność min. 0,6m3 |  |
| Pług do śniegu |
| 1 | szerokość min. 3m |  |
| 2 | możliwość pracy na prawą i lewą stronę oraz na środek | Tak/nie* |
| 3 | wysokość min. 954mm |  |

Wykonawca dodatkowo może do oferty dołączyć również katalogi, opisy lub fotografie wraz               z istotnymi parametrami technicznymi oferowanego pojazdu

*zaznaczyć odpowiednie

…………………………………………….

(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do			reprezentowania Wykonawcy)