Remont budynku Świetlicy w Magoniach

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

03 -„ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ”

(CPV 45.26.10.00-4)

[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST)

cz. I Wymagania ogólne -   Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

Gmina Bodzechów

27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10

Ostrowiec Św. marzec  2012

SPIS  TREŚCI:

Jednostka projektowa:	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.	Uwagi wstępne	3

2.1. Wymagania w zakresie  ukształtowania konstrukcyjnego okien	3

2.2. Jakość zastosowanych materiałów	4

2.3. Wymagania w zakresie  wykonania i wykończenia	4

2.4. Wymagania w zakresie wbudowywania okien	4

2.5. Zabezpieczanie okien przed działaniem czynników atmosferycznych	5

2.6. Wymagania w zakresie  szklenia okien.	5

3.Świetliki - Okna połaciowe – wymagania ogólne	6

4. Parapety	6

5. Stolarka drzwiowa	6

6. Ścianki szklone - drzwi - naświetla wewnętrzne	7

7. Obmiar robót	7

8. Odbiór robót	7

9. Podstawa płatności	7

# Uwagi wstępne

Niniejsze wymagania dotyczą wykonania robót w zakresie  stolarki budowlanej. Roboty wykonawcze powinny  być  wykonane w oparciu o obowiązujące normy, oraz standardy na   podstawie niżej przedstawionej specyfikacji i swym zakresem obejmować pełen zakres robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do wykonania  robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności:

PN-B-91000:1996 		Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 		Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 		Zmiana 2.

PN-EN 78:1993 		Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
PN/B-02100 			Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 		Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-85/B-06070 		Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN-86/B-06072 		Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności. 
PN-86/B-06073 		Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 		Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 
PN-86/B-06075 		Drzwi drewniane. Metody badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-86/B-06076 		Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe. 
PN-87/B-06077 		Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
PN-87/B-06078 		Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 
PN-88/B-06079			Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 
PN-91/B-06080 		Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim ciałem ciężkim. 
PN-B-10221:1998 		Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. 
PN-90/B-92210 		Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-92270 		Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
PN-B-94025:1998 		Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-B-94423:1998 		Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
PN-68/M-78010 		Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany 1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.

# 2.1. Wymagania w zakresie  ukształtowania konstrukcyjnego okien

Konstrukcyjne ukształtowanie profilu skrzydła i ościeżnicy  należy opracować tak, aby wyrób spełniał określone parametry wytrzymałościowe i użytkowe. Powierzchnia przekroju poprzecznego elementów skrzydła i ościeżnicy  powinna być określona  w zależności od dopuszczalnych wymiarami gabarytów skrzydła i okna. Wymiary gabarytowe  okien  nie mogą przekraczać  wymiarów dopuszczonych w Aprobatach Technicznych ITB.

Ukształtowanie przylgi szklenia i wrębu szklenia, winno być zgodne z ustaleniami Aprobaty Technicznej ITB.

Wymaganym standardem jest skos przylgi szklenia (min. 15°) i wewnętrzne jej ukształtowanie dające gwarancje wprowadzenia wymaganej ilości silikonu oraz jego poprawne ułożenie w procesie szklenia.

Wymogiem jest również wprowadzenie w czterech narożach skrzydła we wrębie szklenia pionowych kanałów wentylacyjnych, których zadaniem jest eliminowanie mogącej występować kondensacji pary wodnej w obrębie zewnętrznych krawędzi szyb.

Utrzymanie szczeliny 0,5-1 mm na zewnętrznym obwodzie między skrzydłem a ościeżnicą spowoduje  wyrównania ciśnień w strefie między płaszczyzną zewnętrzną okna a płaszczyzną uszczelki.

# 2.2. Jakość zastosowanych materiałów

- Jako uszczelnienie na styku szyba zespolona  – ramiak okienny należy stosować trwale elastyczne silikony. 
- Okucia okienne w formie  precyzyjnych systemów wpuszczanych (krytych) okuć obwodowych.
- Nakłada się na producenta okien obowiązek stosowania wyłącznie materiałów sprawdzonych i dopuszczonych odpowiednim dokumentem (normą lub Aprobatą Techniczną) do powszechnego stosowania.

# 2.3. Wymagania w zakresie  wykonania i wykończenia

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania i wykończenia okien zawarte zostały w normie PN-88/B-10085, bardziej szczegółowe wymagania określają właściwe Aprobaty ITB. 	Okna winny być wykonane w sposób zapewniający trwałość  w tym:

- poprawność osadzenia i uszczelnienia zestawu szyby zespolonej w ramie okiennej.

- system oszklenia powinien być dostosowany do wielkości i sposobu otwierania okien oraz obciążeń działających na okno w miejscu jego wbudowania.

- rozszczelnienie okna przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną poprzez wycięcie odpowiedniego fragmentu uszczelki w górnym poziomym ramiaku skrzydła okiennego lub zastosowania nawietrzaków higrosterowanych Wielkość wycięcia uszczelki uzależniona jest od długości szczelin przylgowych i została określona we właściwych Aprobatach ITB,

- dokładność okuwania wykonywaną zgodnie z wytycznymi producentów okuć.

# 2.4. Wymagania w zakresie wbudowywania okien

Zabrania się wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym w surowych, niewykończonych pomieszczeniach, które z kolei po zamknięciu otworami okiennymi są tynkowane lub następuje w nich wylewanie posadzek. Nagromadzona w ten sposób w zamkniętym, niewłaściwie wentylowanym pomieszczeniu woda powoduje gwałtowny wzrost wilgotności powietrza.

Należy przestrzegać  zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na głębokości ościeża tak, aby izoterma punktu rosy przechodziła zawsze przez konstrukcję okna. Obniżenie trwałości użytkowej okien może nastąpić również w przypadku popełnienia błędów ich wbudowywania polegających na:

- braku właściwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze ościeża,

- zastosowaniu zbyt małej i niewłaściwie rozmieszczonej ilości punktów trwałego zamocowania okna z ościeżem,

- braku zastosowania właściwego uszczelnienia styku ościeżnicy okna z ościeżem w zakresie paro i wiatroizolacji,

- braku lub błędnym wykonaniu zewnętrznych obróbek blacharskich, niewłaściwym doborze wymiarów gabarytowych okna do wymiarów ościeży.

Przy montażu okien  należy  zachować  luz  1 – 20 mm miedzy ramą okna, a murem.

Ze względu na bilans cieplny muru, ramę okna należy montować w połowie grubości ściany (przy murze pełnym), jednak nie dalej niż 150 mm od płaszczyzny elewacji, lub w płaszczyźnie warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym).

Przy  montażu okien należy zastosować pianki  montażowe o dużej gęstości pozornej oraz  niskiej rozprężalnosci, oraz taśmy rozprężne i folie paroizolacyjne  na pełnym obwodzie okien, np. pianki SOUDAFOAM LOW EXPANSION  lub  równoważnej, posiadającej certyfikat izolacyjności akustycznej.

Okna  należy osadzać  przy pomocy następujących materiałów:

-     klocków nośnych (podpierające ramę od spodu),

-     klocków dystansowych (do ustawienia ramy względem ścian bocznych),
-     klinów wypierających,

-     lasz montażowych (uchwyty z blachy),

-     dybli z metalowymi koszulkami,

-     wkrętów  do drewna,

Dyble, lasze i wkręty muszą mieć powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie, klocki muszą być wykonane z materiału mogącego przenosić siły nacisku.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy:

-  sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem

-  zdjąć skrzydła z ościeżnic

- zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy wg schematu wskazanego przez producenta

- ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie

- sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi

- zamontować kotwy do muru za pomocą dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeży (wyjątek stanowi połączenie wkrętami dwóch ościeżnic)

- zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić ich ewentualną regulację

- odpylić i zwilżyć wodą fugę miedzy murem a ramą i wypełnić pianką PU w sposób ciągły. Od jakości wykonania tej spoiny zależy szczelność osadzania okna.

- po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnić wypełnienie fugi pianka PU

- po zakończeniu montażu okien należy uprzątnąć miejsce pracy.

- elementy ruchome okuć winny być  smarowane oliwą maszynową lub wazeliną techniczną

- odległość kotwy od narożnika okna ok. 100 mm

- rozstaw kotew 500-600 mm, ilość kotew zależy od wymiarów zewnętrznych okna.

- w oknach pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów należy  zastosować  bezpieczne pakiety szybowe klasy O2

# 2.5. Zabezpieczanie okien przed działaniem czynników atmosferycznych

Zgodnie z obowiązującą normą PN-88/B-10085 powierzchnia okien wykończonych ostatecznie powłoką malarską (przezroczystą lub nieprzezroczystą) powinna być gładka. Powłoka musi być równomiernie nałożona, a jej przyczepność do podłoża oraz między warstwami nie powinna być gorsza od stopnia 2 wg PN-80/C-81531.

# 2.6. Wymagania w zakresie  szklenia okien.

Zestawy szklane w oknach powinny spełniać następujące wymagania:

- przepuszczalność światła słonecznego			             62÷80%

- odbicie zewnętrzne	światła słonecznego			14÷22%

- przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej	             do 38 %

- odbicie energii słonecznej					powyżej 15%

- absorpcja energii słonecznej					powyżej 47%

- przepuszczalność całkowita energii słonecznej		            do 53%

- współczynnik przenikania ciepła zestawu „U”	nie więcej niż    1,1 W/m2K

# 3.Świetliki - Okna połaciowe – wymagania ogólne

Świetliki  muszą  spełniać następujące wymagania:

- dostosowanie konstrukcji świetlika do bezkolizyjnego mycia zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej,

Zestawy szklane w oknach powinny spełniać następujące wymagania:

- przepuszczalność światła słonecznego			             62÷80%

- odbicie zewnętrzne	światła słonecznego			14÷22%

- przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej	             do 38 %

- odbicie energii słonecznej					powyżej 15%

- absorpcja energii słonecznej					powyżej 47%

- przepuszczalność całkowita energii słonecznej		            do 53%

- współczynnik przenikania ciepła zestawu „U”	nie więcej niż    1,1 W/m2K

Jako warstwę zewnętrzną można zastopować SGG AQUACLEAN  -  szkło samoczyszczące w wyniku działania wody, w procesie  nałożenia na szkło SGG PLANILUX cienkiej i przeźroczystej powłoki z mineralnego materiału hydrofilowego. Powłoka hydrofilowa winna być całkowicie zintegrowana z powierzchnią szkła.

# 4. Parapety

Parapety wewnętrzne i osłony grzejników – systemowe, dostosowane do rodzaju stolarki.

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Pozostałe parapety – jak w opisie PT.

# 5. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być drewniane pełne,  w kolorze naturalnego  drewna.

Do pomieszczeń technicznych - wentylatornia należy stosować drzwi stalowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz odporności pożarowej - klasy EI 30 S 30 z domykaczem. Odporność ogniowa, zgodnie z ustaleniami operatu p. pożarowego.

Do pomieszczeń techniczno - gospodarczo-magazynowych drzwi pełne z MDF , z kolorystyką ustaloną dla poszczególnych grup pomieszczeń w projekcie aranżacji wnętrz. Izolacyjność  akustyczna  nie mniejsza niż  Rw ≥ 35 dB – atestowane.

Drzwi stalowe wewnętrzne pełne, izolowane wełną mineralną do pomieszczeń technicznych.

Wymiary otworów  drzwiowych  w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych należy dostosować do natężenia ruchu w taki sposób by po otwarciu drzwi  min. szerokość otworu w świetle wynosiła dla:

- drzwi dwuskrzydłowych						180 cm

- drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń				 90 cm

- drzwi wejściowych do WC					 90 cm

- drzwi wewnętrznych do pomieszczeń pracowników naukowych	 90 cm

Wszystkie skrzydła drzwiowe wyposażone w klamki z szyldami jednoczęściowymi  długimi, w standardowym zestawie  klamka - klamka z zamkiem i  wkładką  patentową  klasy C dostosowaną  do systemu klucza.

Wszystkie drzwi z kontrolą dostępu, drzwi sanitariatów od strony korytarzy  należy wyposażyć,  w  samozamykacze.

Skrzydła drzwi do pomieszczeń  sanitarnych  muszą posiadać  szczelinę wentylacyjną

Ościeżnice przynależne  do skrzydeł drzwi:  regulowane z listwami maskującymi, uszczelkami na obwodzie ościeżnicy, zawiasami czopowymi ( 3 sztuki w każdej ościeżnicy), oraz nakładkami zabezpieczającymi.

Wszystkie drzwi we wskazanych pomieszczeniach winny się otwierać w kierunku drogi ewakuacyjnej.

O ile w PT nie stawia się wymagań drzwi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi. Wymiary drzwi dostosować do gabarytów transportowanych przez nie urządzeń.

Od strony korytarzy przy drzwiach  należy przewidzieć tabliczki informacyjne określające numer pomieszczenia, oraz nazwę, z wymienną  wkładką, o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 15 cm.

# 6. Ścianki szklone - drzwi - naświetla wewnętrzne, drzwi pożarowe;

Ścianki szklone wewnętrzne na korytarzu: konstrukcja aluminiowa, według systemu REYNAERS , SCHÜCO  lub równoważnego, kolor RAL uzgodniony z Zamawiającym, szklenie  szkłem bezpiecznym.

# 7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

# 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

# 9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne