Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 26.03.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia :

- Z jakiego materiału należy wycenić zbiorniki dla przepompowni PL1, PL3, PL4, PL5 ? Istnieje rozbieżność pomiędzy materiałami zawartymi w Projekcie, a w przedmiarach.

Odp.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2.3 oraz XII pkt. 3 i 5 specyfikacji technicznej istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ) podstawą wyceny oferty oraz wykonania robót jest dokumentacja projektowa rozumiana, jako projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ). Należy przyjąć wykonanie komór przepompowni z polimerobetonu.

- W związku z wymaganiami przetargu odnośnie zaprojektowania automatyki i monitoringu pracy przepompowni ścieków proszę o udostępnienie informacji o parametrach systemu monitoringu przepompowni prowadzonego przez GZGK w Szewnie.

Odp.

Informacja o parametrach systemu monitoringu przepompowni prowadzonego przez GZGK w Szewnie :

Monitoring stanu pompowni.

- napięcie zasilania (brak napięcia, brak fazy sterowniczej)

- stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy)

- poziom w studni (pomiar ciągły za pomocą sondy hydrostatycznej)

- poziom suchobiegu (pomiar za pomocą czujnika pływakowego)

- poziom alarmowy (pomiar za pomocą czujnika pływakowego)

- kontrola prądu pomp

- kontrola otwarcia włazu pompowni lub drzwi szafy sterowniczej (czujnik krańcowy)

- stan połączenia z pompownią

Zdalne sterowanie pracą pompowni.

- załączenie/wyłączenie pompy

- odstawienie pompy

- wyłączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego

- obsługa funkcji alarmowych

- zmiana wartości poziomów załączenia pompy.

Sporządzanie analizy pracy pompowni na podstawie danych archiwizowanych automatycznie w trakcie pracy pompowni. Na ich podstawie przedstawiane są na wykresach czasowych:

- zmiana poziomu

- załączenia/wyłączenia pomp

- przepływ

- prąd pobierany przez pompy

Dodatkowo istnieje możliwość sporządzania raportów za dowolny okres czasu pracy pompowni, który przedstawia między innymi:

- czas pracy pomp

- liczbę załączeń pomp

- czas awarii pomp

- liczbę awarii pomp

- przepływ sumaryczny

- Proszę o uzupełnienie Projektu o dokumenty - załączniki Nr 2 – 25.

Odp.

W załączeniu uzupełniane dokumenty formalno – prawne do projektu budowlanego (oprócz załącznika nr 3, gdyż są to informacje dot uprawnień -zawierające dane osobowe).

- Proszę o uzupełnienie SIWZ o przedmiary robót w wersji edytowalnej.

Odp.

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Załączone przedmiary robót, jako dokumenty pomocnicze są wystarczające dla prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego.

W załączeniu dokumenty formalno – prawne do projektu budowlanego

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn